МЕТОДИКА

определения содержания  противокристаллизационных жидкостей (ПВК) в топливах для реактивных двигателей индикаторно-адсорбционным методом

(ИТ-ПВК)

Настоящая методика по условиям проведения испытания полностью соответствует ГОСТ 29064-91 "Топлива для газотурбинных и поршневых двигателей. Экспресс-методы контроля качества."

Индикаторные трубки марки ИТ-ПВК выпускаются согласно ТУ 4215-006-16943778-2001.

1. Сущность метода

Метод заключается в избирательном хемосорбционном хроматографическом поглощении ПВК жидкостей «И», «И-М», «ТГФ», «ТГФ-М», находящихся в топливах для реактивных двигателей, силикагелевым индикаторным    адсорбентом, помещенным в индикаторную трубку, и последующим измерением длины обесцвеченной зоны адсорбции ПВК.

2. Аппаратура

2.1. Индикаторная трубка ИТ-ПВК.

2.2. Шприц полиэтиленовый медицинский емкостью 5 см3.

2.3. Резак или трехгранный надфиль.

2.4. Резиновый шланг или трубка полимерная длиной 10мм. и внутренним диаметром 2,5 – 3,5 мм.

2.5. Измерительная шкала (линейка).

2.6. Уплотнитель сорбента.

3. Подготовка к анализу

3.1. С помощью резака (надфиля) нанесите два надреза: один – на узкой части индикаторной трубки, другой на расстоянии не менее 10 мм от верхнего тампона. Отломите концы трубки и слегка уплотните сорбент постукиванием. Образовавшееся свободное пространство между слоем сорбента и верхним тампоном ликвидируйте перемещением тампона уплотнителем до слоя сорбента.

3.2. В шприц наберите 5 см3 испытуемого топлива

3.3 Плотно наденьте полимерную трубку на шприц и на тот конец индикаторной трубки, где нет перетяжки.

3.4. Установите трубку и шприц вертикально.

4. Проведение анализа

4.1. Пропустите с помощью шприца через индикаторную трубку  4 см3  анализируемого топлива со скоростью не более  1 см3 в минуту. В случае если до пропускания всего объема пробы обесцвеченная зона адсорбции превысит половину длины набивки, анализ прекратите и проведите расчет исходя из количества пропущенного топлива.

5. 0бработка результатов.

5.1. Измерьте линейкой зону адсорбции ПВК (она более светлого цвета, чем слой сорбента, пропитанного топливом).

5.2. Объемную долю ПВК в топливе вычислите 		по формуле:

Сп =  К * Лп*100

В

Где:

Сп – объемная доля ПВК,  %;

К - калибровочный коэффициент, см3 /мм ;

Лп - длина зоны адсорбции, мм ;

В - объем пропущенного топлива, см3 ;

За результат анализа примите среднее арифметическое результатов двух параллельных измерений, расхождение между которыми не превышает  0,03 %.

6. Требования техники безопасности

Необходимо соблюдение правил техники безопасности применяемых при работе с нефтепродуктами

7. Справочные данные

7.1. Содержание этилцеллозольва (Жидкости И) в топливе, в пределах 			- 0,1-0,3 %.

7.2. Содержание метилцеллозольва (Жидкости И-М) в топливе, в пределах 		- 0,1-0,3 %.