МЕТОДИКА

определения содержания суммарной воды в моторных топливах  индикаторно-адсорбционным методом

( ИТ-СВ-10 )

Настоящая методика по условиям проведения испытания полностью соответствует ГОСТ 29064-91 "Топлива для газотурбинных и поршневых двигателей. Экспресс-методы контроля качества."

Индикаторные трубки марки ИТ-СВ-10 выпускаются согласно ТУ 4215-011-16943778-2001, разработанных на основе ТУ 205 Арм. ССР 010-43, согласованных начальником УГСМ  МГА  СССР 22.06.1988 г.

1. Сущность метода

Метод заключается в избирательном хемосорбционном хроматографическом поглощении воды, находящейся в моторных топливах, индикаторным адсорбентом, помещенным в индикаторную трубку, и последующим измерением длины обесцвеченной зоны адсорбции воды.

2.Аппаратура

2.1 .Индикаторная трубка ИТ-СВ-10.

2.2. Шприц полиэтиленовый медицинский емк.10 см3.

2.3. Резак или трехгранный надфиль.

2.4. Резиновый шланг или трубка полимерная длиной 10 мм. и внутренним диаметром 2,5-3,5 мм.

2.5.Измерительная шкала (линейка).

2.6. Толкатель для уплотнения сорбента.

3. Подготовка к анализу

3.1. С помощью резака (надфиля) нанесите два надреза: один – на узкой части индикаторной трубки, другой на расстоянии не менее 10 мм от верхнего тампона. Отломите концы трубки, и слегка уплотните сорбент толкателем.

3.2. В шприц наберите 10 см3испытуемого продукта.

3.3.Наденьте шланг (полимерную трубку) на шприц и на тот конец индикаторной трубки, где нет перетяжки.

3.4. Установите трубку и шприц вертикально.

4. Проведение анализа

4.1.Пропустите с помощью шприца через индикаторную трубку анализируемое топливо со скоростью не более 0,5 см3 в минуту.

4.2. В случае если до пропускания всего объема пробы обесцвеченная зона адсорбции превысит половину длины набивки, анализ прекратите и проведите расчет исходя из количества пропущенного топлива. В случае, если после пропускания всего объема пробы обесцвеченная зона адсорбции не образуется, тем же шприцом введите еще 10 см3 и проведите расчет исходя из количества пропущенного топлива.

5. Обработка результатов

5.1. Измерьте обесцвеченную зону адсорбции с помощью миллиметровой шкалы (линейки).

5.2.Массовую долю воды в топливе вычислите по формуле:

Св= А * Лв*100

В*р

где Св – массовая доля суммарной воды , % ;

А - калибровочный коэффициент, г/мм;

Лв - длина зоны адсорбции, мм ;

В - объем пропущенного топлива, см3 ;

р - плотность топлива, г/см3.

За результат анализа примите среднее арифметическое результатов двух параллельных измерений, расхождение между которыми не превышает  0,03%.

6. Требования техники безопасности

Необходимо соблюдение правил техники безопасности применяемых при работе с нефтепродуктами

7. Примечание:

7.1. Методика дает результат суммарного содержания воды.

Степень насыщения топлива до перехода в нерастворенное состояние зависит от его состава, температуры окружающей среды и атмосферного давления.

Ниже приведены ориентировочные обобщенные данные

по влиянию растворенной воды на переход ее в

нерастворенное состояние, которое может влиять на эксплуатационные свойства.

Автомобильные бензины:

- «отсутствие нерастворенной воды», не более	- 0,03 %

- «следы воды»*				      - 0,03-0.1 %

- бензин обводнен, более	  	- 0,1 %

Топливо для реактивных двигателей:

- «отсутствие нерастворенной воды», не более	- 0,03 %

- «следы воды»	 			    - 0,03-0,06 %

- топливо обводнено, более				- 0,06 %

Дизельное топливо:

- «отсутствие воды», не более	- 0,06 %

- «следы воды»			- 0,06-0,12 %

- топливо обводнено, более	- 0,12 %

Альтернативный метод определения содержания воды в бензинах «по Дину-Старку» (на приборе АКОВ-1 ГОСТ 2477)

Примечание: *«следы воды» - содержание растворенной воды, которая может выделиться при определенных условиях (температуре и атмосферном давлении)