МЕТОДИКА

определения наличия свинца в  бензинах индикаторно-адсорбционным методом

(ИТ-ТЭС)

Настоящая методика распространяется на авиационные и автомобильные бензины и предназначена для экспрессного качественного определения содержания в них свинца.

Метод заключается в пропускании бензина через сорбент, помещенный в индикаторную трубку (ИТ) и визуальной оценки окраски сорбента.

Индикаторные трубки марки ИТ–ТЭС выпускаются согласно ТУ 4215-006-16943778-2001.

Диапазон определения свинца от 0,013 до 3 г/дм3.

1. Сущность метода

Метод заключается в избирательном хемосорбционном хроматографическом поглощении этиловой жидкости сорбентом, помещенным в индикаторную трубку, и последующей оценкой окраски сорбента.

2. Аппаратура, материалы

2.1. Стеклянная индикаторная трубка (ИТ-ТЭС).

2.2. Шприц медицинский емкостью 5 см3.

2.3. Резак или трехгранный надфиль.

2.4. Трубка резиновая или полимерная с внутренним диаметром 2-2,2 мм, длиной 10-15 мм.

2.5. Уплотнитель сорбента.

2.6. Подставка с герметиком (пластилин).

2.7. Секундомер или часы с секундной стрелкой.

3. Подготовка к анализу

3.1. Пробу анализируемого бензина  (в количестве не менее 10 см3) перемешайте и наберите 2 см3 в шприц.

3.2. С помощью резака (надфиля) нанесите два надреза: один – на узкой части индикаторной трубки, другой на расстоянии не менее 10 мм от верхнего тампона. Отломите концы трубки, и слегка уплотните сорбент толкателем.

3.3. Наденьте шланг (полимерную трубку) на шприц и на тот конец индикаторной трубки, где нет перетяжки.

3.4. Установите трубку и шприц вертикально.

4. Проведение анализа

4.1. Пропустите с помощью шприца через индикаторную трубку 1 см3 анализируемого топлива со скоростью 1 капля в секунду. Скорость контролируйте с помощью секундомера.

4.2. Отсоедините трубку от шприца, загерметизируйте и фиксируйте изменение окраски ИТ.

5. Обработка результатов.

Содержание в бензине этиловой жидкости определяется путем визуального сравнения окраски сорбента в ИТ с контрольной шкалой. Бледно-желтая окраска свидетельствует о содержании свинца, не более 0,013 г/дм3, что соответствует содержанию свинца в неэтилированных бензинах. Более интенсивная окраска (коричневая, темно-коричневая), переходящая в бледно-желтую, свидетельствует о содержании свинца более 0,013 г/дм3,  что соответствует содержанию свинца в этилированных бензинах.

6. Требования техники безопасности

Необходимо соблюдение правил техники безопасности применяемых при работе с нефтепродуктами

7. Хранение.

Индикаторные трубки должны храниться в темном месте (чехол, коробка и т.д.)

# Контрольная шкала

- трубка до заполнения бензином;

- свинец отсутствует;

- содержание свинца менее 0,013 г/л;

- содержание свинца более 0,013 г/л.

# Text boxes

4

3

1

2