МЕТОДИКА

определения наличия ферроценовых добавок в  бензинах индикаторно-адсорбционным методом

(ИТ-ФЦ)

Настоящая методика распространяется на автомобильные и авиационные бензины и предназначена для экспрессного качественного определения содержания в них ферроценовых добавок .

Диапазон определения ферроценов от 0,001 до 0.1 г/дм3

Индикаторные трубки марки ИТ–ФЦ выпускаются согласно ТУ 4215-006-16943778-2001.

.

1. Сущность метода

Метод заключается в избирательном хемосорбционном хроматографическом поглощении ферроценов сорбентом, помещенным в индикаторную трубку, и последующей визуальной оценкой окрашенной зоны сорбента.

2. Аппаратура, материалы

2.1. Стеклянная индикаторная трубка (ИТ-ФЦ).

2.2. Шприц медицинский емкостью от 2 до 5 см3.

2.3. Резак или трехгранный надфиль.

2.4. Трубка резиновая или полимерная с внутренним диаметром 2-2,2 мм, длиной 10-15 мм.

2.5. Уплотнитель сорбента (толкатель).

2.6. Подставка .

2.7. Секундомер или часы с секундной стрелкой.

2.8.  Линейка.

3. Подготовка к анализу

3.1. Пробу анализируемого бензина  (в количестве не менее 10 см3) перемешайте и наберите 1 см3 в шприц.

3.2. С помощью резака (надфиля) нанесите два надреза: один – на узкой части индикаторной трубки, другой на расстоянии не менее 10 мм от верхнего тампона. Отломите концы трубки, и слегка уплотните сорбент толкателем.

3.3. Наденьте шланг (полимерную трубку) на шприц и на тот конец индикаторной трубки, где нет перетяжки.

3.4. Установите трубку и шприц вертикально в подставку.

4. Проведение анализа

4.1. Пропустите с помощью шприца через индикаторную трубку 1 см3 анализируемого топлива со скоростью 1 капля в секунду. Скорость контролируйте с помощью секундомера.

4.2. Отсоедините трубку от шприца.

5. Обработка результатов.

Содержание в бензине ферроценсодержащих добавок определяют путем измерения линейкой образовавшейся в верхней части сорбента темно-синей зоны:

- отсутствие синей окраски – в бензине нет ферроценовых добавок (менее 0,01 г/дм3 по ГОСТ Р51105-97)

- длина синей зоны не более 5 мм -  допустимое содержание ферроценов (содержание железа менее 0,02 г/дм3);

- длина синей зоны более 10 мм – завышенное содержание ферроценов (более 0,037 г/дм3)

6. Требования техники безопасности

Необходимо соблюдение правил техники безопасности применяемых при работе с нефтепродуктами

7. Хранение.

Индикаторные трубки должны храниться в темном месте (чехол, коробка и т.д.)

Контрольная шкала

1. трубка до заполнения бензином;

2. ферроцены отсутствуют (менее 0,01 г/дм3)

3. содержание ферроценов не более 0,02 г/дм3

4. содержание ферроценов более 0,037 г/дм3

# Text boxes

4

3

2

1