МЕТОДИКА

определения наличия марганецсодержащих добавок в  бензинах индикаторно-адсорбционным методом

(ИТ-ЦТМ)

Настоящая методика распространяется на автомобильные и авиационные бензины и предназначена для экспрессного качественного определения содержания в них марганецсодержащих добавок {цимантрена}.

Диапазон определения цимантрена от 40 до 300 мг/дм3

Индикаторные трубки марки ИТ–ЦТМ выпускаются согласно
 ТУ 4215-016-16943778-2001.

.

1. Сущность метода

Метод заключается в избирательном хемосорбционном хроматографическом поглощении цимантрена сорбентом, помещенным в индикаторную трубку, и последующей визуальной оценкой окрашенной зоны сорбента.

2. Аппаратура, материалы

2.1. Стеклянная индикаторная трубка (ИТ-ЦТМ).

2.2. Резак или трехгранный надфиль.

2.3. Уплотнитель сорбента (толкатель).

2.4  Плоскогубцы

2.5. Секундомер или часы с секундной стрелкой.

2.6.. Линейка.

2.7 Бюкс или склянка емк. 10мл

3. Подготовка к анализу

3.1. Пробу анализируемого бензина  (в количестве не менее 10 см3) перемешайте

3.2. С помощью резака (надфиля) нанесите два надреза: один – на узкой части индикаторной трубки, другой на расстоянии не менее 10 мм от верхнего тампона. Отломите концы трубки, и слегка уплотните сорбент толкателем.

4 Проведение анализа

4.1.Залейте в бюкс бензин слоем 10-15мм

4.2. Опустите подготовленную трубку концом с перетяжкой в бюкс с бензином и   выдержите около 10мин

5. Обработка результатов.

Содержание в бензине марганецсодержащих добавок определяют путем измерения линейкой образовавшейся в нижней части сорбента розово-коричневой зоны:

- отсутствие  окраски – в бензине нет марганецсодержащих добавок (или марганца менее 10мг/дм3)

длина розовой зоны не более 10мм -допустимое содержание марганецсодержащих добавок(содержание марганца не более 18мг/дм3,цимантрена-менее 80мг/дм3)

- длина розово-коричневой зоны более 15мм – завышенное содержание добавок (марганца более 50мг/дм3;цимантрена  свыше 200мг/дм3)

-

6. Требования техники безопасности

Необходимо соблюдение правил техники безопасности применяемых при работе с нефтепродуктами

7. Хранение.

Индикаторные трубки должны храниться в темном месте (чехол, коробка и т.д.)